Gmina Raciąż

Ul. Kilińskiego 2

09-140 Raciąż

RRG.271.12.2020.GB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY

Nazwa zadania:  „ Dostawa pospółki drogowej dla potrzeb Gminy Raciąż w 2020 r.”

Przedmiot zamówienia: dostawa pospółki drogowej na dożwirowanie dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2020 r.  wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.

Przewidywana ilość pospółki – 855,00 m3 .

Szacunkowa wielkość zamówienia, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi 855,00 m3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia. Zmiana wielkości zamówienia w przypadku zmniejszenia ilościowego materiału nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku zwiększenia ilości materiału cena jednostkowa pozostaje na poziomie podanym w ofercie.

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o faktycznie zamówione i dostarczone ilości materiału oraz cenę jednostkową brutto za jeden metr sześcienny pospółki podany  w ofercie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagania dla przedmiotu dostawy pospółki drogowej - Wykonawca w ramach przedmiotu dostawy dostarczy Zamawiającemu pospółkę drogową składającą się z:

- pospółki piaskowo-żwirowej – wg normy PN – B-02481:1998; charakteryzujący się zawartością sumy frakcji piaskowej i żwirowej pomiędzy 10 a 50 %, występowanie frakcji iłowej – do 2%;

- żużlu stalowniczego 0/31,5 mm–   wg normy PN – EN 13242+ A1:2010

Pospółkę należy sporządzić według proporcji 1:1. Wykonawca dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce gotową (wymieszaną) pospółkę, nie dopuszcza się sporządzania mieszanki w/w materiałów w miejscu dostawy.

Dostawy będą odbywać się partiami na wskazane w poszczególnych sołectwach drogi na zgłoszenie Zamawiającego. Przewidywane miejsca dostawy: Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kruszenica, Pęsy, Stare Gralewo, Nowe Młodochowo, Kraszewo Falki, Dobrska Kolonia, Druchowo, Strożęcin, Zdunówek. Miejsca dostawy mogą ulec zmianie na etapie realizacji umowy.

Odbioru poszczególnych dostaw na drogach będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Raciążu, w godzinach pracy Urzędu wraz z Sołtysem danego sołectwa. Dokumentem potwierdzającym odbiór poszczególnych dostaw będzie protokół odbioru mieszanki drogowej w danym sołectwie. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania i przeprowadzenia badania laboratoryjnego próbki dostarczonego towaru.

Uwaga:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania będzie żądał złożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że oferowana przez Wykonawcę dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego.

W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. certyfikaty, deklaracje zgodności);

Zasady złożenia dokumentu określono w SIWZ – ROZDZIAŁ VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.